Zbytowa, dnia 29.08.2016 r.

01/02/OSP/2016

Zapytanie nr 2 z odp.

OSP w Zbytowej podaje odpowiedź na zadane pytanie:

- Zamawiający wymaga by zawieszenie osi przedniej i tylnej było mechaniczne-resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe i stabilizator przechyłów. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zawieszeniem mechanicznym-resory paraboliczne 
z przodu i trapezowe z tyłu, amortyzatorami teleskopowymi i stabilizatorem przechyłów z tyłu, co spełnia w stopniu równym lub wyższym wymagania Zamawiającego 
i zapewnia bezpieczną eksploatację pojazdu?

odp.:   Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pojazdu z zawieszeniem mechanicznym-resory paraboliczne z przodu i trapezowe z tyłu, amortyzatorami teleskopowymi 
i stabilizatorem przechyłów z tyłu.

- Zamawiający wymaga by kabina pojazdu posiadała wywietrznik dachowy. Wywietrznik dachowy ze względu na jego wymiary nie może być traktowany jako wyjście awaryjne, a wymóg posiadania w kabinie klimatyzacji powoduje, że nie ma konieczności wentylowania kabiny przez wywietrznik. Czy w związku  z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowania pojazdu z kabiną nie  wyposażoną w wywietrznik dachowy?

odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z kabiną nie wyposażoną 
w wywietrznik dachowy.

- Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w koło zapasowe z możliwością stałego mocowania do przewożenie w samochodzie. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w kolo zapasowe, ale bez konieczności stałego przewożenia go na pojeździe?

odp.:   Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pojazdu wyposażonego w kolo zapasowe, ale bez konieczności stałego przewożenia go na pojeździe?

- Zamawiający wymaga by szkielet zabudowy pojazdu był wykonany z profili stalowych nierdzewnych. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zabudową ze szkieletem wykonanym z nierdzewnych profili aluminiowych o odpowiedniej sztywności i wytrzymałości spełniającą w stopniu równym lub wyższym (lżejsza zabudowa) wymagania Zamawiającego?

odp.:  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pojazdu z zabudową ze szkieletem wykonanym z nierdzewnych profili aluminiowych o odpowiedniej sztywności 
i wytrzymałości spełniającą w stopniu równym lub wyższym (lżejsza zabudowa) wymagania Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga by skrytki na sprzęt były w układzie 4+4+1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze skrytkami w układzie 3+3+1 zapewniającymi dostateczną ilość miejsca i właściwe bezpieczeństwo i ergonomię dla przewożonego wyposażenia? Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że układ 3+3+1 jest układem stosownym z powodzeniem od wielu lat i pozwala na dużo łatwiejsze umieszczenie sprzętu o większych gabarytach w poszczególnych skrytkach.

odp.:  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pojazdu ze skrytkami w układzie 3+3+1.

- Zamawiający wymaga by składana drabina do wejścia na dach była umieszczona po lewej stronie pojazdu. Czy zamawiający dopuści zaoferowania pojazdu z drabiną do wejścia na dach umieszczoną z tyłu zabudowy, po prawej  stronie?

odp.:  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z drabiną do wejścia na dach umieszczoną z tyłu zabudowy, po prawej  stronie?

- Zamawiający wymaga by schowki zabudowy były wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze. Czy zamawiający dopuści inne rozwiązania równoważne 
w postaci wysuwanych regałów i szuflad poziomych i pionowych?

odp.: Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań równoważnych 
w postaci wysuwanych regałów i szuflad poziomych i pionowych.

- Zamawiający na każdym boku zabudowy była umieszczona listwa LED. Czy zamawiający dopuści pojazd, który nie będzie wyposażony w zewnętrzne listwy LED na bokach zabudowy , ale wyposażony w oświetlenie pola pracy zapewniające zgodne 
z normą oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1m od zabudowy pojazdu?

odp.:   Zamawiający nie dopuszcza pojazdu, który nie będzie wyposażony w zewnętrzne listwy LED na bokach zabudowy, ale wyposażony w oświetlenie pola pracy zapewniające zgodne z normą oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1m od zabudowy pojazdu.

- Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w autopompę o wydajności min. 3200l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5m).

Zamawiający wymaga standardowej , zgodnej z normą wydajności autopompy na niskim ciśnieniu, jednocześnie wymagając 400 dm3 /min. przy wysokim ciśnieniu co z uwagi na wyposażenie pojazdu w tylko jedną linie szybkiego natarcia wydaje się być wymogiem sztucznie zawyżonym. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści  zaoferowanie pojazdu z autopompą klasy 32/8-2,5/40 spełniającą wymagane normą wydajności ?

odp.:  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z autopompą klasy 32/8-2,5/40.

- Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowany był; włącznik/wyłącznik silnika pojazdu. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, 
w którym w przedziale autopompy zamontowany jest tylko wyłącznik silnika bez włącznika silnika pojazdu? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączenie i wyłączenie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu oraz autopompy w przedziale obsługi tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno się odbywać 
z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie  założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.

odp.: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym w przedziale autopompy zamontowany jest tylko wyłącznik silnika bez włącznika silnika pojazdu.

- Zamawiający wymaga wyposażenia autopompy w ręczny dozownik środka pianotwórczego. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy z dozownikiem, 
w którym ręcznie nastawione stężenie będzie się utrzymywało automatycznie na tym samym poziomie, niezależnie od natężenia przepływu.

odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autopompy z dozownikiem, 
w którym ręcznie nastawione stężenie będzie się utrzymywało automatycznie na tym samym poziomie, niezależnie od natężenia przepływu.