………………………………..

pieczęć wykonawcy/oferenta

SZCZEGÓŁOWE DANE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| lp | Opis | Wymagania minimalne | Oferowane parametry techniczne, wyposażenie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ nadwozia | - osobowy |  |
| 2. | Ilość drzwi | 4-5 ( 2 drzwi w przestrzeni kierowcy, drzwi przesuwane i klapa tylna w przestrzeni pasażerskiej lub drzwi podwójne) |  |
| 3. | Ilość miejsc | -1+8 ( po 3 miejsca siedzące w każdym rzędzie, fotele i kanapy w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach szybkiego demontażu, drugi rząd dzielony 2+1 lub 1+1+1 trzeci rząd siedzeń dzielony-każdy fotel osobno - 1+1+1) |  |
| 4. | Kolor | - preferowany kolor biały lub czerwony ( w przypadku braku może być dowolny) |  |
| 5. | Tapicerka | - tapicerka siedzeń ciemna (preferowana czarna), materiałowa - podłoga w przestrzeni ładunkowej wyłożona miękką wykładziną gumową, łatwą do czyszczenia |  |
| 6. | Silnik | - diesel turbodoładowany (samochód spełniający aktualne normy emisji spalin). - Pojemność do 2000 cm - Moc min. 100 KM - Średnie spalanie - do 9l/100km |  |
| 7. | Bezpieczeństwo | - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, - trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących, - pirotechniczne napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, - system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania ASR, - system stabilizacji toru jazdy ESP - światła przeciwmgielne |  |
| 8. | Zabezpieczenia | - immobiliser, alarm fabryczny |  |
| 9. | Skrzynia biegów/ napęd | - manualna 6 stopniowa - dźwignia zmiany biegów w formie joysticka - napęd na koła przednie |  |
| 10 | Układ kierowniczy | - wspomaganie układu kierowniczego -kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 11 | Układ hamulcowy | - dwuobwodowy, hydraulicznie wspomagany - tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu, korektor siły hamowania zależny od obciążenia |  |
| 12 | Sygnalizacja optyczna lub akustyczna | - nie zapiętych pasów kierowcy, - automatyczny włącznik świateł do jazdy dziennej (jeżeli występuje) - nie zamkniętych drzwi. |  |
| 13 | Klimatyzacja | - klimatyzacja min. półautomatyczna z nawiewem w przestrzeni kierowcy ipasażerskiej w podsufitce (dwustrefowa- przód, tył) |  |
| 14 | Ogrzewanie | - druga nagrzewnica z dogrzewaczem ( osobny nawiew w przestrzeni pasażerskiej) |  |
| 15 | Wyposażenie dodatkowe | - wycieraczka tylnej szyby, - centralny zamek- fabryczny, - elektrycznie sterowane szyby w przestrzeni kierowcy- fabryczne - regulowane i ogrzewane lusterka- fabryczne - regulowana wysokość fotela kierowcy (góra- dół) z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego, |  |
| 16 | Gwarancja | - minimum 24 miesiące na mechanikę, - minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, - minimum 12 lat na perforację blach nadwozia |  |
| 17 | Wymagania dodatkowe | - samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany najpóźniej w 2016 roku, - przyciemniane szyby |  |
| 18 | Proponowane przez oferenta dodatkowe wyposażenie i funkcje |  |

*Tabela obowiązkowo do wypełnienia poprzez: wpisanie wartości, podanie liczb, zaznaczenie „X”, 
„Tak”– gdy spełnia, „Nie”– gdy nie spełnia, itp.

………………………		         ………………………………………...

(miejscowość i data)                                                                (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

………………………………..

pieczęć wykonawcy/oferenta