### Załącznik Nr 2 – do SIWZ

### Kosztorys ofertowy

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

# Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Solniki Wielkie – dz. nr 535, 536 AM 1

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

| poz. koszt. | symbol klasyfik | opis robót | jednostka miary | ilość | cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | ROBOTY ZIEMNE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej 0.63161 | km | 0,632 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0202-03 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km (631.61*3.7+493,4*1,1+340,58*1,1)*0,5 | m3 | 1627,168 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp.0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV na dalsze 4km. Krotność = 8 (631.61*3.7+493,4*1,1+340,58*1,1)*0,5-160,0 | m3 | 1467,168 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0103-04 | PODBUDOWY DROGI, ZJAZDÓW, ŁĄCZNIKÓW, PODEJŚĆ Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gr.kat.I-IV, na drodze głównej, łącznikach, wjazdach podejściach 631.61*3,7+493,40*1,1+340,58*1,1 | m2 | 3254,335 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0104-05 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – grub. warstwy po zag.10 cm 3254,335 | m2 | 3254,335 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0104-06 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. ma dalsze 5 cm Krotność = 5 3254,335 | m2 | 3254,335 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm-warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15cm 631,61*3,60+493,40*1,05+340,58*1,05 | m2 | 3149,475 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. na dalsze 5 cm Krotność = 5 631,61*3,60+493,40*1,05+340,58*1,05 | m2 | 3149,475 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm-warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8cm 631,61*3,60+493,40*1,05+340,58*1,05 | m2 | 3149,475 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – warstwa górna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. na dalsze 2 cm Krotność =2 631,61*3,60+493,40*1,05+340,58*1,05 | m2 | 3149,475 |  |  |
| 11 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 631,61*3,60+493,40*1,05+340,58*1,05 | m2 | 3149,475 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0311-05 | NAWIERZCHNIE BITUMICZNE Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC-11- warstwa ścieralna asfaltowa – grub.pozagęszcz.3 cm 2210,63+493,41+340,58 | m2 | 3044,620 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC-11-warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. na dalsze 2 cm Krotność = 2 2210,63+493,41+340,58 | m2 | 3044,620 |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0314-02 | POBOCZA Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) 160,00+631,61*2*0,15*0,75 | m3 | 302,112 |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.III-IV 160,00+631,61*2*0,15*0,75 | m3 | 302,112 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0114-05 | Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5mm o grub. po zagęszcz. 15 cm 631,61*2*0,75 | m2 | 947,415 |  |  |
| 17 | kalkulacja własna | Przygotowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu | komplet | 1,000 |  |  |
| 18 | kalkulacja własna | Przygotowanie i uzgodnienie stałej organizacji ruchu | komplet | 1,000 |  |  |
| 19 | kalkulacja własna | Wdrożenie czasowej i docelowej organizacji ruchu | komplet | 1,000 |  |  |
| 20 | kalkulacja własna | Wykonanie zjazdów publicznych na drogę wojewódzką zgodnie z uzgodnieniami z DSDiK we Wrocławiu | komplet | 1,000 |  |  |
|  | Razem netto |  |
|  | Vat 23% |  |
|  | Razem brutto |  |

................................, dnia......................		         ............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy