### Załącznik Nr 2 – do SIWZ

### Kosztorys ofertowy

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paczków

odc.  I km 0+000 – 0+630, odc. II km 0+000 – 0+060

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

| poz. koszt. | opis robót | jednostka miary | ilość | cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,690 |  |  |
| 2 | Rozbiórka konstrukcji jezdni o nawierzchni z kruszywa kamiennego grubości 30cm z wywozem urobku na wysypisko | m2 | 522,00 |  |  |
| 3 | Regulacja pionowa: * skrzynek zaworów wodociągowych wraz z wymianą starych skrzynek na nowe | szt. | 18,00 |  |  |
| 4 | PODBUDOWA Wykonanie koryta na średnią głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem urobku na wysypisko | m2 | 3295,50 |  |  |
| 5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 23cm w dwóch warstwach: warstwa dolna - grubości 15cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm, warstwa górna - grubości 8cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm | m2 | 3817,50 |  |  |
| 6 | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 1,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego | m2 | 3817,50 |  |  |
| 7 | NAWIERZCHNIA Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S. Grubość warstwy 5cm | m2 | 3679,50 |  |  |
| 8 | WYKONANIE POBOCZY Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm średniej grubości 15cm w uprzednio wykonanym korycie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania | m2 | 765,00 |  |  |
| 9 | Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionej z nadaniem odpowiedniego spadku i z zagęszczeniem. Średnia grubość 10cm | m2 | 1380,00 |  |  |
| 10 | OZNAKOWANIE DRÓG Ustawienie znaków drogowych pionowych z grupy średnie: A-7 = 2 szt., Znaki wykonane z folii odblaskowej I typu, na podkładzie z blachy ocynkowanej, z podwójnie zaginanym brzegiem na całym obwodzie znaku, przymocowane obejmami do uprzednio ustawionych metalowych, ocynkowanych słupków do znaków o średnicy 60mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 11 | Wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej | komp. | 1 |  |  |
| Razem netto |  |
| Vat 23% |  |
| Razem brutto |  |

................................, dnia......................		         ............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy